Szczecinek, dnia 30.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.2/2018

- Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Telzas Sp. z o.o.

ul. Bugno 3

78-400 Szczecinek

tel. (+48 94) 37 29 750

fax (+48 94) 37 29 800

info@telzas.com

Osoba kontaktowa:

Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu lub e-mailem:

Zbigniew Rakuz

kom. +48 602 694 739

e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com

Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres 
e-mail osoby do kontaktu.

Zamawiający nie podlega ustawie PZP

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń:

- Opornicy AC/DC

- Opornicy DC

Kody CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

1.  Opornica AC/DC o  minimalnej mocy pracy ciągłej  8400 W,  min. zakres napięć wejściowych: w trybie DC  do 370V DC, w trybie AC  do 260V. Minimalny zakres napięciowy od 6 do 370 V w trybie DC i od 6 V do 260 V w trybie AC, Minimalny zakres regulacji prądu  od 0 do 60 A, zasilana napięciem 230V AC, minimalny temperaturowy zakres pracy  w przedziale od  5 do 40 st. Celsjusza, posiadająca zabezpieczenia  przed:

a. Przeciążeniem prądowym

b. Przeciążeniem mocą

c. Napięciem  (min. 120% napięcia znamionowego)

d. Odwrotną polaryzacją wejść w całym zakresie prądowym

e. Przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy

Informująca na wyświetlaczu operatora o zbyt niskim napięciu wejściowym.

Możliwość zdalnej regulacji obciążenia, konfiguracji i monitorowania pracy opornicy przy pomocy PC.

Przystosowana do zabudowy w stojaku 19”.

2. Opornica DC o  minimalnej mocy pracy ciągłej  19200 W,  min. Zakres napięć wejściowych od 1.2 do 60V DC, regulacja prądu obciążenia w zakresie od 0 do 1800 A,  zasilana napięciem 230V AC, minimalny temperaturowy zakres pracy  w przedziale od  5 do 40 st. Celsjusza, posiadająca zabezpieczenia  przed:

a. Przeciążeniem prądowym

b. Przeciążeniem mocą

c. Napięciem  (min. 105% napięcia znamionowego)

d. Odwrotną polaryzacją wejść w całym zakresie prądowym

e. Przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy

Przystosowana do zabudowy w stojaku 19”

Informująca na wyświetlaczu operatora o zbyt niskim napięciu wejściowym.

Możliwość zdalnej regulacji obciążenia, konfiguracji i monitorowania pracy opornicy przy pomocy PC.

Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca udzieli minimum 2 letniego okresu  gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Wykonawca spełni warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji umowy w zakresie gwarancji, kar umownych i warunków odstąpienia od umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania wspólne dla wszystkich części zamówienia

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

- Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny zamówienia

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się w każdej części następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp. | Kryterium | Maksymalna liczba punktów/ Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90 pkt. / 90% |
| 2. | Gwarancja | 10 pkt./ 10% |

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (90) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

|  | [ | Cmin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P = |  |  | ] | x Z |
|  |  | C |  |  |

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych

C – cena w badanej ofercie

Z – waga kryterium.

- W kryterium „Gwarancja” oferty będą mogły uzyskać następujące ilości punktów:

- Gwarancja do 2 lat – 0 pkt.

- Gwarancja 3 letnia – 3 pkt.

- Gwarancja 4 letnia – 6 pkt.

- Gwarancja 5 letnia – 10 pkt.

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która w sumie za wszystkie kryteria uzyska największą liczbę punktów.

- Termin składania ofert

06.06.2018 r. do końca dnia

- Termin realizacji umowy

30.11.2018 r.

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

- Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych 
w Harmonogramie realizacji zamówienia. Strony wprowadzą do Umowy zmiany w zakresie terminów określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły Wyższej,

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do Umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa,

- Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

- Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty.

- Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem dokładnych parametrów 
i funkcjonalności.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Telzas Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek lub elektronicznej na adres e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com nie później niż do dnia 06.06.2018 r. do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2018  r. o godz. 10:00 w siedzibie firmy.