Szczecinek, dnia 08.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2/2018

- Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Telzas Sp. z o.o.

ul. Bugno 3

78-400 Szczecinek

tel. (+48 94) 37 29 750

fax (+48 94) 37 29 800

info@telzas.com

Osoba kontaktowa:

Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu lub e-mailem:

Zbigniew Rakuz

kom. +48 602 694 739

e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com

Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres 
e-mail osoby do kontaktu.

Zamawiający nie podlega ustawie PZP

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż (jeśli jest wymagany) urządzeń:

- Zestawu do badań termowizyjnych

- Komory klimatycznej

- Opornicy AC

- Opornicy DC

Kody CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Zamówienie podzielone jest na następujące części:

CZĘŚĆ I: Dostawa zestawu do badań termowizyjnych

Minimalne wymagania:

- 1 kamera

- możliwość pracy na baterii przez min. 3h

- zakres pomiarowy -20...550°C

- rozdzielczość  minimalna 320x240

- pełna obsługa kamery jedną ręką

- celownik laserowy

- wbudowana funkcja automatycznego doboru szerokości palety barwnej

- funkcja pomiaru Makro (od 15 cm)

- zoom cyfrowy płynny

- możliwość zapisywania obrazów w pamięci wewnętrznej

- możliwość  importu obrazów na komputer

- stopień ochrony obudowy: IP54

CZĘŚĆ II: Dostawa i montaż komory klimatycznej

Minimalne wymagania:

- możliwość prowadzenia badań klimatycznych prototypów i podzespołów;

- wymiary wewnętrzne minimalne 2,5 x 3 m;

- kubatura wewnętrzna minimalnie 15m3;

- możliwość płynnej regulacji temperatury w zakresie -40 do +80°C;

- Szybkość zmian temperatury min. 0,5 K/min.

- Kompensacja emisji ciepła min. 5000 W w temperaturze +20°C;

- możliwość płynnej regulacji wilgotności powietrza od 10 do 95%;

- okno inspekcyjne o wymiarach min. 400 mm x 400 mm;

- możliwość rozmontowania i przeniesienia komory do innego pomieszczenia bez jej uszkodzenia.

CZĘŚĆ III: Dostawa opornicy AC oraz opornicy DC

Minimalne wymagania dla opornicy AC:

- napięcie wejściowe do 250VAC/DC;

- minimalna moc pracy ciągłej 30kW;

- minimalny prąd obciążenia 120A@250VAC

- płynna regulacja obciążenia od 0-100% zakresu.

- zakres napięcia wejściowego od 0,1 do 440V

- możliwość ustawiania oraz monitorowania parametrów pracy lokalnie (wyświetlacz zamontowany w opornicy)

- możliwość zdalnej regulacji obciążenia, konfiguracji i monitorowania pracy opornicy przy pomocy PC

- zasilanie opornicy 230VAC

- możliwość wyboru co najmniej trzech trybów pracy (CC, CP, CR)

- opornica powinna być dostosowana do swobodnego przemieszczania się (zamontowane kółka)na obszarze zakładu produkcyjnego bez konieczności używania dodatkowych narzędzi lub wózków.

- ciężar opornicy oraz wymiary nie powinny przekraczać wartości, które to uniemożliwiałyby swobodne przemieszczanie przez standardowe otwory drzwiowe oraz obsługę przez jedną osobę.

- poziom emisji hałasu <60dB

Minimalne wymagania dla opornicy DC:

- napięcie wejściowe do 500VDC;

- minimalna moc pracy ciągłej 30kW;

- minimalny prąd obciążenia 400A@65VDC

- płynna regulacja obciążenia od 0-100% zakresu.

- zakres napięcia wejściowego od 0,1 do 500V

- możliwość ustawiania oraz monitorowania parametrów pracy lokalnie (wyświetlacz zamontowany w opornicy)

- możliwość zdalnej regulacji obciążenia, konfiguracji i monitorowania pracy opornicy przy pomocy PC

- zasilanie opornicy 230VAC

- możliwość wyboru co najmniej trzech trybów pracy (CC, CP, CR)

- opornica powinna być dostosowana do swobodnego przemieszczania się (zamontowane kółka)na obszarze zakładu produkcyjnego bez konieczności używania dodatkowych narzędzi lub wózków.

- ciężar opornicy oraz wymiary nie powinny przekraczać wartości, które to uniemożliwiałyby swobodne przemieszczanie przez standardowe otwory drzwiowe oraz obsługę przez jedną osobę.

- poziom emisji hałasu <60dB

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania wspólne dla wszystkich części zamówienia

- Wykonawca udzieli minimum 2 letniego okresu  gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Wykonawca spełni warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji umowy w zakresie gwarancji, kar umownych i warunków odstąpienia od umowy.

- Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny zamówienia

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się w każdej części następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp. | Kryterium | Maksymalna liczba punktów/ Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90 pkt. / 90% |
| 2. | Gwarancja | 10 pkt./ 10% |

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (90) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

|  | [ | Cmin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P = |  |  | ] | x Z |
|  |  | C |  |  |

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych

C – cena w badanej ofercie

Z – waga kryterium.

- W kryterium „Gwarancja” oferty będą mogły uzyskać następujące ilości punktów:

- Gwarancja do 2 lat – 0 pkt.

- Gwarancja 3 letnia – 3 pkt.

- Gwarancja 4 letnia – 6 pkt.

- Gwarancja 5 letnia – 10 pkt.

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która w sumie za wszystkie kryteria uzyska największą liczbę punktów.

- Termin składania ofert

15.05.2018 r. do końca dnia

- Termin realizacji umowy

CZĘŚĆ I:   31.08.2018 r.

CZĘŚĆ II:  30.11.2018 r.

CZĘŚĆ III: 30.11.2018 r.

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

- Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych 
w Harmonogramie realizacji zamówienia. Strony wprowadzą do Umowy zmiany w zakresie terminów określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły Wyższej,

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do Umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa,

- Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

- Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty.

- Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem dokładnych parametrów 
i funkcjonalności.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Telzas Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek lub elektronicznej na adres e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com nie później niż do dnia 15.05.2018 r. do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2018  r. o godz. 10:00 w siedzibie firmy.